Техническое задание на поставку и монтаж стационарной автоматизированной моечной установки транспортных средств вагонного типа (трамвай, троллейбус, автобус и т.д.)

| № п/п | Параметр, характеристика, свойство, условие и т.д. | Требование |
| --- | --- | --- |
|  | Назначение моечной установки. | Мойка наружных поверхностей транспортных средств (боковых панелей, передней и задней облицовки). |
|  | Тип моечной установки. | Портальная, оснащенная вертикальными щетками. |
|  | Направляющие для колес транспортных средств. | Наличие. |
|  | Арка смачивания транспортного средства водой. | Наличие. |
|  | Размещение арки смачивания транспортного средства водой. | Перед щеточным узлом. |
|  | Размещение форсунок на арке смачивания транспортного средства водой | На вертикальных стойках и горизонтальной балке. |
|  | Арка споласкивания транспортного средства водой. | Наличие. |
|  | Размещение арки споласкивания транспортного средства водой. | После щеточного узла. |
|  | Размещение форсунок на арке споласкивания транспортного средства водой | На вертикальных стойках и горизонтальной балке. |
|  | Модуль мойки колесных арок | Наличие. |
|  | Устройство световой сигнализации для организации движения транспортных средств. | Наличие. |
|  | Назначение световой сигнализации. | Информирование водителя о готовности моечной установки к началу работы. |
|  | Конструктивная особенность световой сигнализации. | Защита от влаги. |
|  | Устройства для определения наличия транспортного средства в створе щеток и арок смачивания и ополаскивания. | Наличие. |
|  | Конструктивная особенность устройства для определения наличия транспортного средства в створе щеток и арок смачивания и ополаскивания. | Бесконтактный принцип работы. |
|  | Пульт управления моечной установкой. | Наличие. |
|  | Назначение пульта управления моечной установкой. | Управление (включение/выключение, сведение/разведение) щетками. Управление (включение/выключение) подачей воды, на арках смачивания и споласкивания). Экстренное (аварийное) выключение моечной установки. |
|  | Габаритные размеры установки. | Длина не более 13 300 мм, ширина не более 5 600 мм, высота не более 4 100 мм. |
|  | Давление подводимой воды. | Не менее 0,4 МПа не более 0,6 МПа. |
|  | Производительность моечной установки. | Не менее 25 транспортных средств в час. |
|  | Характеристики подводной электросети. | 380В/3ф, 50Гц |
|  | Руководство по эксплуатации моечной установки. | Наличие. 1 экземпляр в бумажном виде, 1 экземпляр в электронном виде (формат – pdf). |
|  | Электрическая схема. | Наличие. 1 экземпляр в бумажном виде, 1 экземпляр в электронном виде (формат – pdf). |
|  | Сертификат соответствия | Должен быть |
|  | Место монтажа моечной установки. | Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Республики, 206а, строение 7 |
|  | Пуско-наладочные работы. | Наличие. |
|  | Состояние моечной установки. | Новая, ранее неиспользованная, не имеющая следов повреждений. |
|  | Гарантийные обязательства. | Наличие. В течении 12 месяцев с даты завершения пуско-наладочных работ. |