Описание объекта закупки

Поставка специальных жидкостей  для автотранспорта АО «ТПАТП №1»

1. Общие сведения

1.1. Заказчик: АО «ТПАТП №1» (ул. Республики-206а).

1.2. Предмет закупки: специальные  жидкости для автотранспорта.

1.3. Место поставки: город Тюмень ул. Республики-206а, АО «ТПАТП №1»

1.4. Срок поставки: с 01.03.2020 года по 31.08.2020 года

1.5. Условия оплаты: оплата за товар осуществляется не более чем через 30 дней с даты его получения.

2. Требования к поставляемым товарам (осуществляемым работам, оказываемым услугам)

2.1. Товар должен соответствовать требованиям к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам).

2.2. Соответствовать ГОСТ, ТУ, требованиям к обязательной сертификации.

3. Спецификация

| № | Наименование | Характеристики | Кол-во | Единицы измерения товара | Стоимость за единицу, рублей (с НДС). | Сумма, рублей (с НДС). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Антифриз для системы охлаждения двигателя автобуса, карбоксилатного типа SNF, безсиликатный. | Антифриз не должен содержать в своем составе глицерина и метилового спирта. Температура начала кристаллизации - минус 40 градусов цельсия или ниже. Тара-бочка не менее 160 литров и не более 220 литров. | 215 | Бочка |  |  |
| 2 | Жидкость для систем нейтрализации отработавших газов (Реагент Аdblue) ISO 22241-1. | Реагент Adblue ISO22241-1. Фасовка-канистра не более 15 литров. Наличие гибкого шланга к каждой канистре. | 11000 | Литр |  |  |
| 3 | Смазка проникающая | Типа WD-40. Фасовка –баллон от 250 до 1000 мл. Наличие трубки на каждом баллоне. | 36000 | Миллиграмм |  |  |
| 4 | Герметик-прокладка | Высокотемпературный. Фасовка-тюбик от 60 до 300 г. | 4200 | Грамм |  |  |
| 5 | Антифриз для пневмосистем автомобилей. | Антифриз для пневмотормозов автомобилей. Тара- от 0,5 до 1 литра. | 100 | литр |  |  |
| 6 | Жидкость для омывания стекол автомобиля зимняя. . | Температура застывания – минус 30 градусов Цельсия или ниже. Тара – канистра от 4 до 5 литров. | 40 | литр |  |  |
| 7 | Аэрозоль для запуска дизельных двигателей. | Фасовка – баллон от 250 до 1000 мг. | 50000 | Миллиграмм |  |  |
| 8 | Аэрозоль для очистки электрических контактов. | Фасовка – баллон от 100 до 1000 мг. | 1000 | Миллиграмм |  |  |
| 9 | Жидкость тормозная DOT4 | Фасовка – канистра от 0,5 до 5 литров. | 5 | литр |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого: |  |

Коммерческие предложения можно присылать на электронную почту: tpatp1_pto@mail.ru; patp1@tat72.ru.

Контактные лица: главный инженер Конкин Юрий Венедиктович тел. 272869;	начальник ПТО Билык Михаил Николаевич тел. 272824, 89129950753.