Описание объекта закупки

Поставка смазочных материалов для автотранспорта АО «ТПАТП №1» (головное предприятие и обособленное подразделение)

- Общие сведения

  - Заказчик: АО «ТПАТП №1»

  - Предмет закупки: смазочные материалы для автотранспорта

  - Место поставки: 1) г. Тюмень, ул. Республики 206а, (головное предприятие АО «ТПАТП №1», 2) г. Тюмень, ул. Щербакова 207 (обособленное подразделение АП №2)

  - Срок поставки: с 01.09.2020 г. по 28.02.2020 г.

  - Условия оплаты: оплата за товар осуществляется не более чем через 15 рабочих дней с даты его получения.

- Требования к поставляемым товарам

  - Товар должен соответствовать требованиям к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональных характеристикам (потребительским свойствам).

  - Соответствовать ГОСТ, ТУ, требованиям обязательной сертификации

| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена ед. товара, руб. (с НДС) | Сумма, руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГП | ОП |  |  |
| 1 | Масло моторное синтетическое | Вязкость 5W30, классификация по API не ниже CI-4, допуск МВ 228.5. Фасовка: не более 220 литров. | литр | 11664 | 8877 |  |  |
| 2 | Масло моторное полусинтетическое | Вязкость 10W40, классификация по API не ниже CI-4, соответствие требованиям технических условий CUMMINS CES-20078. Фасовка: не более 220 литров. | литр | 2592 | 3247 |  |  |
| 3 | Масло для автоматических коробок передач | Перечень смазочных материалов: ZF TE ML 20F. Фасовка: не более 220 литров. | литр | 1200 | 837 |  |  |
| 4 | Масло для автоматических коробок передач | Перечень смазочных материалов: VOITH Н55.6336.xx, соответствие требованиям ALLISON TES-295. Фасовка: не более 220 литров. | литр | 1200 | 1300 |  |  |
| 5 | Масло для гидравлической системы рулевого управления автобуса. | Жидкость для автоматических трансмиссий (ATF) по спецификации смазочных материалов ТЕ-ML09 (RBAS). Фасовка: не более 220 литров. | литр | 1000 | 2000 |  |  |
| 6 | Масло трансмиссионное | Классификация по API не ниже GL-5, вязкость 75W90. Фасовка: не более 220 литров. | литр | 1600 | 900 |  |  |
| 7 | Смазка пластичная | Класс консистентности по NLGI 2, показатель пенетрации 265-295 мм/10, диапазон рабочих температур от -30 до +120 С0, Фасовка: не более 18 кг. | кг. | 18 | 216 |  |  |
| 8 | Масло моторное для двигателей грузовых автомобилей и автобусов работающих на компримированном природном газе (CNG) | Вязкость 15W40, величина сульфатной зольности не более 1 %. Фасовка: не более 220 литров. | литр | 0 | 3247 |  |  |
| 9 | Масло моторное синтетическое | Вязкость 0W40, классификация по API не ниже SN, соответствие требованиям Renault RN 0700/0710. Фасовка: канистра не более 5 л. | литр | 20 | 20 |  |  |
| 10 | Масло моторное синтетическое | Вязкость 5W30, классификация по API не ниже SL. Фасовка: канистра не более 4 л. | литр | 20 | 16 |  |  |
| 11 | Масло компрессорное для холодильного оборудования | Индекс вязкости не ниже 127, температура застывания 0С не выше -45 температура вспышки 0С не ниже 258, смешиваемость с хладагентом R134. | литр | 20 | 20 |  |  |
| 12 | Масло гидравлическое | Стандарт DIN 51524 HLP 46. Фасовка: не более 220 литров. | литр | 2000 | 1600 |  |  |
| 13 | Смазка пластичная литол-24 | Изготовлен согласно ГОСТ 21150-87. Фасовка: не более 18 кг. | кг. | 792 | 18 |  |  |
| 14 | Смазка пластичная СОЛИДОЛ, или эквивалент | Фасовка: не более 10 кг. | кг. | 10 | 10 |  |  |
| 15 | Смазка пластичная графитная, или эквивалент | Фасовка: не более 3 кг. | кг. | 3 | 3 |  |  |
| 16 | Смазка ЦИАТИМ-201 или эквивалент | Фасовка: не более 3 кг. | кг. | 3 | 3 |  |  |
| 17 | Ручной насос для перекачки масел из бочек. | Ручной насос для перекачки масел из бочек. | шт. | 5 | 3 |  |  |
| Итого: |  |  |

Коммерческие предложения можно присылать на электронную почту: tpatp_1pto@mail.ru, patp1@tat72.ru.

Конттактные лица: главный инженер Конкин Юрий Венедиктович тел. 272869, начальник ПТО Билык Михаил Николаевич тел. 272824 и 89129950753.